## Slide 1
YAPay ZEKA DESTEKLİ
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi
YOLO Nesne Tanıma · OCR Metin Okuma · TS500 Mühendislik Hesabı · DXF/PDF Çıktı
🏗
📌 Kalıp Planı → Hesap
🤖 YOLOv8 Segmentasyon
📐 TS500 / Koef. Yöntemi
📄 DXF + PDF Çıktı
Bitirme Projesi Sunumu · 2025–2026

## Slide 2
Projenin Amacı ve Motivasyonu
Kalıp planlarından donatı hesabına kadar tam otomatik bir akış
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
⚠️ Mevcut Sorun
• Mühendisler kalıp planlarını manuel olarak inceliyor
• Her döşeme için ayrı ayrı момент ve donatı hesabı yapılıyor
• Bu süreç zaman alıcı ve insan hatalarına açık
• DXF/AutoCAD çizimi de ek çaba gerektiriyor
Büyük projelerde onlarca döşeme binlerce değişken
içerebilmektedir. Manuel süreç verimli değildir.
✅ Geliştirilen Çözüm
• Kalıp planı görseli sisteme yüklenir
• YOLOv8 modeli döşeme, kiriş, balkon,
aks balonu gibi sınıfları otomatik tanır
• EasyOCR aks ve boyut metinlerini okur
• TS500'e göre moment ve donatı hesaplanır
• Donatı planı DXF + PDF olarak çıktılanır
→ Tüm akış tek tıkla, saniyeler içinde!

## Slide 3
Sistem Mimarisi
Uçtan uca pipeline – 5 ana katman
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
📷
GİRDİ
Kalıp planı görseli (PNG/JPG)
🤖
YOLOv8
Nesne tespiti 9 sınıf segmentasyon
🔤
OCR
EasyOCR ile aks & boyut okuma
📐
HESAP
TS500 moment & donatı tasarımı
📄
ÇIKTI
DXF donatı planı + PDF raporu
Her adım birbirinin çıktısını girdi olarak kullanır – insan müdahalesi gerektirmez.

## Slide 4
Adım 1 – YOLOv8 Nesne Tespiti
Kalıp planındaki yapısal elemanların otomatik tanınması
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
Tespit Edilen 9 Sınıf
0
slab_area
Döşeme alanı
1
beam_area
Kiriş alanı
2
balcony_area
Balkon alanı
3
axis_bubble
Aks balonu
4
dimension_text
Boyut metni
5
panel_text
Panel etiketi (D11...)
6
balcony_text
Balkon etiketi (BL...)
7
column_symbol
Kolon sembolü
8
opening_area
Boşluk / açıklık
Model Detayları
🏋 Model Ağırlıkları : best.pt (~38 MB)
📐 Giriş Çözünürlüğü : 1024 × 1024 piksel
🎯 Güven Eşiği : conf = 0.35 (ayarlanabilir)
🔧 Kütüphane : Ultralytics YOLOv8
📊 Görev : Object Detection / Segmentation
Nasıl Çalışır?
1. Görsel piksel düzeyinde analiz edilir
2. Her tespit için sınıf + güven skoru + bbox üretilir
3. Bounding box koordinatları akslar arası hücre
ataması için kullanılır
4. Bakma/karıştırma: slab ↔ balcony ↔ opening
birbirine karıştırılmadan ayrılır

## Slide 5
Adım 2 – Aks Çıkarımı & OCR Metin Okuma
Yapısal grid'in ve boyutların otomatik olarak belirlenmesi
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
Hibrit Aks Oluşturma (build_axes_hybrid):
1️⃣ Kolon sembol merkezleri toplanır
2️⃣ Döşeme sınır koordinatları eklenir
3️⃣ Aks balonu merkezleri eklenir
4️⃣ Yakın koordinatlar birleştirilir (tol = 30 px)
5️⃣ OCR etiketleri en yakın aks çizgisine atanır
6️⃣ Eksik etiketler otomatik doldurulur (1,2,3… / A,B,C…)
EasyOCR – Boyut Okuma (parse_spans_cm_from_ocr):
• Sayısal tokenlar (20–9999 cm arası) ayıklanır
• Küresel piksel/cm ölçeği tahmin edilir
• Her aks aralığına en uyumlu değer atanır
• Fiziksel tutarlılık denetimi (±%50 tolerans)
• Hatalı okumalar (kiriş etiketi, kesir) filtrelenir
Hücre Tipi Atama
Her (i, j) hücre için:
📗 SLAB → Hücrenin %15'inden fazlası
slab_area tespiti ile örtüşüyor
📕 OPENING → opening_area tespiti var
⬜ VOID → Hiçbiri yok (duvar / dış alan)
Bu grid mantığıyla her döşeme bbox_ij olarak
kodlanır: [i0, j0, i1, j1]
Span'lar cm → grid index'e çevrilir:
count = round(span_cm / dx_cm)
edges = kümülatif toplu liste

## Slide 6
OCR Sınırlaması – Küçük Döşeme Metin Tespiti
Büyük döşemede iyi çalışırken küçük döşeme metinleri neden zor okunuyor?
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
SORUN – Neden Başarısız?
Büyük döşeme (örn. 8x6 m):
Boyut metni ekranda GENİŞ alana yayılır
→ Piksel yoğunluğu yüksek → OCR rahat okur
Küçük döşeme (örn. 2x1.5 m):
Aynı metin çok dar bir bant içine sıkışır
→ Piksel yoğunluğu düşük → harfler bulanık
→ EasyOCR karakterleri birleştirip yanlış okur
MEVCUT ÖNLEM (Sistemde Var Olan)
_preprocess_variants() fonksiyonu:
V1 Orijinal kırpıntı x3 büyütme (INTER_CUBIC)
V2 CLAHE: Yerel kontrast artırma + büyütme
V3 Otomatik eşikleme → görüntüyü siyah/beyaza
çevirme (koyu metin, açık zemin ayrışır)
V4 Gürültü temizleme → ince lekeler silinir,
metin pikselleri netleştirilir
Oylama: En çok onaylanan değer kazanır
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1
Giriş Çözünürlüğünü Artır
imgsz = 1024 → 2048 piksel ile yeniden çalıştır;
küçük nesneler daha fazla piksel alanı kazanır
2
Adaptif Kırpıntı Büyütme
Bbox alanı < eşik ise büyütme katsayısı
3x → 6x'e çıkarılır (bbox boyutuna göre dinamik)
3
Yapay Zeka ile Süper Çözünürlük
EDSR / real-ESRGAN modeli ile düşük çözünürlüklü
kırpıntıyı 4x büyütme → metin pikselleri artar
4
GUI Manuel Düzeltme
Tespit edilemeyen boyut değeri kullanıcı tarafından
JSON / GUI üzerinden elle girilebilir
5
Boyut Metnine Özel YOLO Modeli
Yalnızca boyut metnine odaklı ayrı bir
YOLO modeli eğitilerek hassasiyet artırılır
Not: 8x6 m döşemede çalışmasının temel nedeni → geniş alan = yüksek piksel yoğunluğu = OCR doğruluğu artar

## Slide 7
Adım 3 – TS500 Mühendislik Hesabı
Moment, donatı seçimi ve mesnet dengelemesi
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
↔
TEK DOĞRULTULU (ONEWAY)
• Ll / Ls > 2 koşulu
• Ana + dağıtım donatısı
• Konsol (mesnet) momenti
TS500 Katsayı Yöntemi
• Pilye ayrıştırması
⊞
ÇİFT DOĞRULTULU (TWOWAY)
• Ll / Ls ≤ 2 koşulu
• Mx ve My doğrultularında
ayrı moment hesabı
• Mesnet dengelemesi
(balance_support_moments)
• 4 kenar için As seçimi
↗
KONSOL / BALKON (BALCONY)
• Ankastre mesnetli
• Negatif moment
M = q·L²/2 formülü
• Üst donatı tasarımı
• TS500 min. donatı
kontrolleri
Ortak Girdiler: Beton sınıfı (C20–C50) · Çelik sınıfı (B420C / B500C) · h (döşeme kalınlığı mm) · cover (pas payı mm) · Pd (kN/m²)

## Slide 8
Mesnet Dengelemesi – Komşu Döşeme Etkileşimi
Paylaşılan mesnetlerde farklı moment değerlerinin dengelenmesi (TS500)
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
Problem:
Komşu iki döşeme aynı mesnet kirişini paylaşıyor.
Her biri kendi başına hesaplanırken farklı negatif
moment değerleri üretir → çelişkili donatı!
TS500 Çözümü:
1. Her iki döşemenin mesnet momenti hesaplanır
2. Büyük olan değer %30 azaltılır (Mmax × 0,70)
3. Küçük olan değer %30 artırılır (Mmin × 1,30)
4. İkisi de eşit yapılır → tek donatı seçimi
5. Bu işlem tüm ortak mesnet çiftleri için yapılır
Dengeleme Şeması
Döşeme A
M_neg = 8.5 kNm
KİRİŞ
Döşeme B
M_neg = 6.2 kNm
↓ Dengeleme
M_denge = 8.5×0.70 = 5.95 ≈ 6.2×1.30 = 8.06 → Ortak: ~7.0 kNm
Her iki döşeme aynı mesnet donatısı kullanır → tutarlılık sağlanır

## Slide 9
Adım 4 – DXF Donatı Planı & PDF Çıktısı
AutoCAD uyumlu çizim dosyası ve otomatik PDF dönüşümü
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
📐 DXF Çıktısı (dxf_out.py)
• Her döşeme için ayrı çizim katmanı (Layer)
• Duz + pilye donatıları ayrı renk/tip çizgi
• Aks hatları ve boyut çizgileri
• Kiriş konumları kalın çizgi
• Donatı isimleri, aralıkları metin olarak
• Balkon donatısı üst katta gösterilir
📄 Otomatik PDF (ezdxf + matplotlib)
• ezdxf kütüphanesi DXF'i okur
• MatplotlibBackend A4 yatay sayfaya render eder
• Koyu arka plan → tüm çizgiler net görünür
• Kullanıcı tek tıkla PDF'i açabilir
DXF Katman Yapısı
SLAB_EDGE
Döşeme kenar çizgileri
AXIS
Aks çizgileri
BEAM
Kiriş çizgileri
REBAR_DUZ
Düz donatı
REBAR_PILYE
Pilye (kıvrık) donatı
REBAR_DIST
Dağıtım donatısı
DIMENSION
Boyut ve etiket metinleri
BALCONY_EDGE
Balkon kenrı

## Slide 10
Kullanıcı Arayüzü – Kullanım Akışı
Tkinter tabanlı GUI – adım adım işlem
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
1
Görsel Yükle (AI)
Kalıp planı PNG/JPG seçilir → YOLO+OCR pipeline otomatik çalışır
2
Malzeme Gir
Beton sınıfı, çelik sınıfı, h (mm), pas payı seçilir
3
Kirişleri Düzenle
Otomatik tespite ek olarak kullanıcı kiriş ekleyip çıkarabilir
4
Hesapla
'Hesapla' butonuna basılır → TS500 hesabı yapılır, rapor ekranda görünür
5
DXF/PDF Al
Donatı planı DXF olarak kaydedilir, PDF otomatik oluşturulur
💡 'JSON'dan Yükle' butonu ile önceden kaydedilmiş veri de kullanılabilir · Conf ayarı ile tespit hassasiyeti anlık değiştirilebilir

## Slide 11
Kod Mimarisi – Modül Haritası
Projenin dosya yapısı ve sorumluluk dağılımı
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500
main.py
Giriş noktası
Uygulamayı başlatır
gui.py
Kullanıcı Arayüzü
Tkinter GUI, tıklama olayları, çizim
pipeline.py
Orkestrasyoncu
YOLO → OCR → JSON → Slab akışını yönetir
infer_to_calc_inputs.py
Yapay Zeka Motoru
YOLO çalıştırır, aks çıkarır, OCR okur
json_loader.py
Veri Ayrıştırıcı
JSON → RealSlab + BeamEdge dönüşümü
slab_model.py
Veri Modeli
SlabSystem, Slab sınıfları ve hesap mantığı
oneway_slab.py
Tek Doğrultulu Hesap
TS500 koeffisient yöntemi – As tasarımı
twoway_slab.py
Çift Doğrultulu Hesap
Mx / My momentleri ve donatı seçimi
balcony_slab.py
Balkon Hesabı
Konsol moment ve üst donatı tasarımı
moment_balance_slab.py
Mesnet Dengelemesi
Komşu döşeme mesnet momentlerini dengeler
struct_design.py
Mühendislik Formülleri
As_min, smax, rebar seçim fonksiyonları
dxf_out.py
DXF Yazıcı
AutoCAD uyumlu çizim dosyası üretir
constants.py
Sabitler
Beton/çelik tabloları, TS500 katsayıları

## Slide 12
SONUÇ & KATKILAR
🤖
Yapay Zeka Entegrasyonu
YOLOv8 ile formwork planlarından 9 farklı yapısal eleman sınıfı otomatik tanınır
🔤
Optik Karakter Tanıma
EasyOCR ile aks etiketleri ve boyutlar piksel düzeyinde okunur
📐
TS500 Hesabı
Tek/çift doğrultulu ve konsol döşemeler için tam mühendislik hesabı
⚖️
Mesnet Dengelemesi
Komşu döşemeler arasında TS500'e uygun moment dengeleme algoritması
📄
DXF + PDF Çıktı
AutoCAD uyumlu donatı planı ve otomatik PDF oluşturma
⚡
Tam Otomasyon
Kalıp planından donatı planına kadar tek tıkla, insan müdahalesi minimum
Betonarme Döşeme Otomatik Hesap Sistemi | TS500